Руководство по сборке мобильных туалетных кабин.

Для самостоятельной сборки потребителем мобильные туалетные кабины (МТК) комплектуются согласно таблице №1.

Таблица № 1. Комплект поставки МТК для сборки потребителем.

| № п/п | Наименование | Кол-во (шт.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передняя панель ЭКОС 002.001.000 | 1 | Передняя панель в сборе с дверью на оси, установленными пружиной, дверной ручкой, ручкой-задвижкой, скобами для замка, крючком для одежды. |
| 2 | Боковая стенка ЭКОС 002.000.001 | 3 |  |
| 3 | Поддон деревянный ЭКОС 002.002.000 | 1 | На поддоне установлен полиэтиленовый полик. |
| 4 | Бак-сборник 250 л. ЭКОС 002.000.003 | 1 |  |
| 5 | Сидение с крышкой | 1 |  |
| 6 | Умывальник ЭКОС 003.000.000 | 1 | Умывальник в сборе с устройствами подачи воды и слива. Поставляется отдельно. |
| 7 | Труба вытяжная ЭКОС 002.000.004 | 1 |  |
| 8 | Крыша ЭКОС 002.000.002 | 1 |  |
| 9 | Профиль Т-образный ЭКОС 002.000.005 | 4 |  |
| 10 | Бумагодержатель ЭКОС 002.003.000 | 1 |  |
| 11 | Шурупы 6 х 40 | 17 | Для крепления боковых стенок и передней панели к поддону |
| 12 | Шуруп 4 х 35 | 1 | Для крепления ножной помпы. |
| 13 | Заклепки 4,8 х 18 самозатягивающиеся | 53 | Всего |
|  |  | 32 | Для соединения боковых стенок, задней стенки и передней панели в «короб» |
|  |  | 12 | Для крепления крыши к боковым и задней стенками |
|  |  | 1 | Для крепления вытяжной трубы к крыше |
|  |  | 2 | Для крепления бумагодержателя |
|  |  | 6 | Резерв |
| 14 | Заклепки 4,8 х 40 самозатягивающиеся | 1 | Для крепления вытяжной трубы к баку |
| 15 | Заклепки 4,8 х 40 самозатягивающиеся взрывные («розочки») | 15 | Всего |
|  |  | 3 | Для крепления крыши к передней панели |
|  |  | 2 | Для крепления крыши в левом заднем углу |
|  |  | 1 | Для крепления крыши в правом заднем углу |
|  |  | 5 | Для крепления бака к стенкам |
|  |  | 2 | Для крепления умывальника |
|  |  | 2 | Резерв |
| 16 | Шайбы 6,8 х 18 | 18 | Для установки под шурупы 6 х 40 и 4 х 35 |
| 17 | Шайбы 5 х 12 | 53 | Для установки под заклепки 4,8 х 18 |
| 18 | Паспорт ЭКОС 002.00.00 ПС | 1 |  |
| 19 | Руководство по сборке ЭКОС 002.000.000 РС | 1 | Допускается комплектование партии МТК одним руководством по сборке. |

Для сборки кабины потребуется: стол рабочий высотой 800-1000 мм. (допускается использовать два бака-накопителя в качестве тумб-подставок); электродрель; сверла диаметром 5 и 12 мм.; сверлильная коронка диаметр 120 и 40мм; шуруповерт с насадкой под шестигранную головку 10 мм.; ножовка по металлу; ручной или электроинструмент для заклепывания самозатягивающихся заклепок.

Сборка кабины производится двумя рабочими.

# Порядок сборки мобильной туалетной кабины.

1. Собрать три стенки кабины, для чего разместить заднюю стенку на столе (или подставке), приставить к ней две боковые стенки и выровнять по нижней части кабины. Вставить между боковой стенкой и задней стенкой белый Т-образный профиль согласно рисунку. Просверлить на проход через стенки и профиль отверстие диаметром 5 мм., по разметке на боковинах стенок в количестве 8 шт., одновременно вставляя заклепки 4,8 х 18 (снизу вверх).

Установить на заклепки шайбы 5 х 12, и одновременно затянуть заклепки с помощью специального инструмента. Следите, чтобы профиль не имел изгибов и перекосов.

Лишнюю длину профиля срезать ножовкой. Повторить действия для соединения второй боковой стенки с задней стенкой (Рис.1).

Рис. 1

2. Каркас (боковые стенки, скрепленные с задней) установить вертикально и соединить       с передней панелью. Для этого проложить между передней панелью  и боковыми стенками           Т-образный профиль и закрепить детали заклепками с шайбами по 8 шт. с каждой стороны, аналогично операции 1. Заклепки вставлять со стороны передней панели. Лишний профиль срезать. Установить бумагодержатель на две заклепки 4,8 х 18 с шайбами (Рис. 2).

Рис.2

3. Просверлить в баке отверстие диаметром 45 мм., как это показано на рисунке 3.

Рис. 3

4. Установить на поддон с полом бак. Приподнять "короб" из 3-х стенок и передней панели и установить на поддон. Закрепить стенки и панель к поддону, для чего необходимо просверлить 17 отверстий диаметром 5 мм по имеющейся разметке и с помощью шуруповерта  с насадкой завернуть шурупы через шайбу (Рис. 4).

Рис. 4

5. Установить вытяжную трубу на отверстие в баке, но временно ее не закреплять. Установить крышу на короб кабины. Совместить переднюю часть крыши с приливами и контуром передней панели, просверлить 3 отверстия диаметром 5 мм. и закрепить с помощью трех взрывных заклепок (розочек) согласно рисунку 5.

Рис. 5

Вставить верхний конец трубы в прилив крыши. Выровнять крышу горизонтально, ориентируясь на рельеф стенок. Просверлить два отверстия диаметром 5  мм. через крышу и крепежные приливы в стенках в углу кабины около трубы, одновременно закрепляя взрывными заклепками 4,8 х 40 - 2шт. Выдерживая горизонтальный уровень, просверлить отверстие диаметром 5 мм. в другом заднем углу через крышу и крепежный прилив правой стенки, также закрепляя взрывной заклепкой. Далее крышу закрепить полностью 12 заклепками 4,8 х 18 с шайбами, при этом необходимо следить за их симметричным и ровным расположением. Один из рабочих должен находиться внутри кабины и надевать шайбы         5 х 12 на заклепки при их расклепывании вторым рабочим.

6. Прикрепить вытяжную трубу к баку заклепкой 4,8 х 40, как показано на рис. 6. Для этого просверлить в приливе бака через трубу отверстие 5 мм. Верхний конец трубы прикрепить к приливу крыши, просверлив отверстие 5 мм. изнутри кабины и установить заклепку 4,8 х 18, при этом шайба на заклепку надевается через вентиляционное отверстие.

Рис. 6

7. Закрепить бак к стенкам кабины с помощью пяти взрывных заклепок 4,8 х 40, согласно рис.7.

Рис. 7

8. Установить и выровнять сидение с крышкой на бак. Просверлить в приливе бака два отверстия диаметром 12 мм. и закрепить сидение прилагаемыми пластиковыми болтами.

9. Установить корпус умывальника внутри кабины, как это показано на рисунке 8а. Просверлить два отверстия диаметром 5 мм. через стенку кабины и заднюю стенку умывальника, одновременно закрепляя взрывными заклепками 4,8 х 40 – 2 шт (рис.8б и 8г). Прикрепить помпу к полу с помощью шурупа 4 х 35 (рис.8в и 8г). Завести свободный конец сливного патрубка в отверстие бака диаметром 45 мм. (рис.8в).

а)                                        б)                                                     в)

Рис. 8

г)

Перед эксплуатацией и в дальнейшем кабину промывайте раствором стирального порошка или другими нейтральными моющими средствами, с помощью мягкой щетки.

При соблюдении техники безопасности, допускается применение щавелевой кислоты.

Запрещается применение ацетона, метиленхлоридов и других органических растворителей.

Не применяйте абразивные чистящие средства.